## Slide 1: Reti di petri
Docente: prof. Pupo studente: ivonne rizzuto
Corso di laurea magistrale in Ingegneria dell’Automazione
A.A. 2021/2022

## Slide 2: sommario
Reti di Petri
Introduzione e definizione delle caratteristiche
Proprietà e rappresentazione
Reti di Petri Temporizzate
Descrizione delle tipologie
Introduzione alle TTPN
Progetto di un magazzino a ricircolo
Modellazione e simulazione
Risultati

## Slide 3: Introduzione alle reti di petri
Definizioni ed elementi strutturali

## Slide 4: Introduzione alle reti di petri
Le reti di Petri costituiscono un formalismo grafico e matematico, introdotto da Carl Adam Petri, nel 1962, nella sua tesi di dottorato, per far fronte alla necessità di dover «descrivere, in modo preciso ed unitario, il maggior numero di fenomeni inerenti alla trasmissione ed all’elaborazione di informazioni».
Questo strumento, utilizzato per la modellazione di sistemi dinamici ad eventi discreti, consente, dunque, di descrivere globalmente un processo, seguendone l’evoluzione.
Rispetto agli automi a stati finiti, le reti di Petri permetto di modellare esplicitamente la concorrenza tra processi paralleli ed indipendenti tra loro.
Inoltre sono modulari e di conseguenza facilmente modificabili, oltre idonee per mettere in risalto le caratteristiche di interesse del sistema, astraendo da quelle che non ne influenzano lo studio e le proprietà.

## Slide 5: definizione di una rete di petri
L’insieme finito dei posti P, che contengono le risorse;
L’insieme finito di transizioni T, che costituiscono gli eventi che possono verificarsi nel sistema;
La relazione di flusso F, realizzata dagli archi che collegano i posti alle transizioni e viceversa;
I token (o marche), che indicano le risorse;
La funzione W, che assegna dei pesi, dal valore non negativo, agli archi;
La marcatura iniziale , cioè lo stato con cui si presenta inizialmente la rete.
Una rete di Petri si può rappresentare a partire da un grafo orientato ed è definita come:
=
Gli elementi che la compongono sono i seguenti:

## Slide 6: Struttura di una rete di petri
Formalmente, gli elementi di una rete Posto/Transizione si possono descrivere come segue:
, con , dove ;
, con , dove ;
;
, dove ;
Inoltre, i posti e le transizioni non possono avere elementi in comune, ovvero:
;
;
token
posto
transizione
arco

## Slide 7: Definizione di transizione
In una rete Posto/Transizione, lo stato viene modificato, con conseguente cambiamento della marcatura, quando si verifica lo scatto di una transizione.
Per sparo di una transizione si intende un evento, di tipo atomico ed istantaneo, che consuma dei token dai posti di ingresso e genera dei token nei posti di uscita.
Questo può verificarsi soltanto se la transizione è abilitata, cioè se i suoi posti in ingresso contengono un numero di token che sia sufficiente a consentire lo scatto.
Inoltre, l’evento di sparo di una transizione è non deterministico, poiché, in presenza di più transizioni abilitate, non è possibile prevedere quella che effettuerà lo scatto.
L’abilitazione di una transizione t in una marcatura M si definisce come:
)

## Slide 8: Preset e postset di una rete di petri
Si definisce preset l’insieme dei token necessari all’attivazione della transizione, nei posti in ingresso:
, dove
Con postset, invece, ci si riferisce all’insieme dei token generati nei posti in uscita:
, dove
Il termine denota l’insieme delle parti di , i cui elementi sono tutti i possibili sottoinsiemi di , compreso l’insieme vuoto ed stesso. Infatti .
z
y
Preset
Postset

## Slide 9: Regola di scatto di una transizione
Una transizione è abilitata se tutti i posti del suo preset contengono un numero di token, cioè di risorse, che sia maggiore o uguale al peso dell’arco che li connette alla transizione.
Dunque, se la transizione t viene scelta per lo scatto, la marcatura della rete si modifica in questo modo:
Le proprietà che vengono garantite sono le seguenti:
, ;
, ;
, ;
, ;

## Slide 10: Configurazioni delle reti di petri
Sequenzialità, se date due transizioni, con abilitata e non abilitata, lo scatto della prima abilita la seconda;
Conflitto strutturale, se due transizioni hanno almeno un posto di ingresso in comune. Il conflitto si dice effettivo se sono entrambe abilitate ed il numero dei token nei rispettivi posti non soddisfa tutti i pesi degli archi che li collegano.
Le reti di Petri possono presentarsi in configurazioni particolari, quali:

## Slide 11: Configurazioni delle reti di petri
Concorrenza, se date due transizioni e , queste non condividono alcun posto di ingresso e perciò lo scatto di una non influenza quello dell’altra;
Mutua esclusione, quando due transizioni e non saranno mai abilitate contemporaneamente;
Confusione, se due transizioni e sono in concorrenza e l’ordine con cui verrà lo sparo influenzerà la risoluzione di un successivo conflitto ( e ).
Le reti di Petri possono presentarsi in configurazioni particolari, quali:

## Slide 12: Proprietà delle reti di petri
descrizione delle caratteristiche e dei tipi di rappresentazione

## Slide 13: Proprietà delle reti di petri: raggiungibilità
Si consideri una generica rete di Petri P/N = (P, T, F, W, M0), dove M0 è la marcatura iniziale.
Una marcatura è raggiungibile a partire dalla marcatura se esiste almeno una sequenza di transizioni la cui esecuzione permette di ottenere da .
L’insieme di raggiungibilità è definito come il più piccolo insieme di marcature tale che:

## Slide 14: Proprietà delle reti di petri: limitatezza
Una rete P/T si dice limitata di ordine k se, in ogni marcatura raggiungibile, il numero dei token in un qualsiasi posto non supera il valore di k, ovvero:
Una rete non limitata può essere resa tale introducendo un posto complementare di , in modo che la marcatura inziale costituisca il grado desiderato di limitatezza in .
Un caso particolare di limitatezza è rappresentato dalla proprietà di safeness o binarietà.
Una rete P/T si definisce binaria se, in ogni suo posto, in ogni possibile marcatura, il numero dei token è zero oppure uno, .

## Slide 15: Proprietà delle reti di petri: conseratività
Una rete P/T è conservativa se il numero totale dei token si mantiene costante in tutte le marcature raggiungibili.
Formalmente:
,
con e
Quindi, una rete di questo tipo non perde e non guadagna token, durante la sua esecuzione.
Inoltre, per quanto riguarda gli elementi del vettore w dei pesi dei posti, la loro somma rimarrà costante su tutte le marcature raggiungibili.

## Slide 16: Proprietà delle reti di petri: vitalità
Una transizione t è caratterizzata da una vitalità indicata come:
Di grado zero, se non può mai scattare in ; quindi una marcatura è in deadlock se e solo se nessuna transizione è abilitata in essa;
Di grado uno, se può scattare al massimo una volta soltanto;
Di grado due se, fissato un intero , esiste almeno una sequenza di scatti in cui la transizione t scatta minimo n volte;
Di grado tre, se scatta un numero infinito di volte;
Di grado quattro se, considerata una qualsiasi marcatura raggiungibile, esiste almeno una sequenza di scatti che, a partire da tale marcatura, abiliti t; in questo caso la transizione t si dice viva.
Una rete di P/T è definita viva se tutte le sue transizioni sono vive, ossia di grado quattro.

## Slide 17: Proprietà delle reti di petri dipendenti dalla marcatura
Una rete di Petri può essere definita:
Reversibile, se è possibile risalire alla marcatura iniziale, qualsiasi sia la marcatura in corrispondenza in cui ci si trova, ossia , dove è una marcatura nota.
Home-state, se è raggiungibile da ogni marcatura che risulti raggiungibile da , per cui ).
Bloccante, se esiste una marcatura in cui non è abilitata alcuna transizione, perciò, una volta arrivata in , la rete non potrà più evolvere, entrando quindi in deadlock.
Generica, se non esistono restrizioni topologiche.

## Slide 18: Proprietà delle reti di petri: analisi grafica
Per analizzare le proprietà di una rete di P/T limitata si può ricorrere alla costruzione dell’albero di raggiungibilità, mentre nel caso in cui si tratti di una rete non limitata, si può utilizzare l’albero di copertura.
In ogni caso, tramite questo strumento, si andranno a rappresentare tutte le possibili marcature. Dunque, per ogni marcatura raggiunta, si aggiunge un nuovo nodo all’albero, collegandolo come figlio del nodo e si etichetta l’arco con la transizione che ora determina il raggiungimento di .
Se la marcatura in questione è già stata inserita, allora il nodo considerato verrà etichettato come "old", poiché la sua storia è già presente nell’albero.
Inoltre, se a partire da un nodo che rappresenta una marcatura, non esistono più transizioni abilitate, questo verrà definito "dead".

## Slide 19: Grafo di raggiungibilità
Il grafo di raggiungibilità è un grafo associato ad una rete marcata , in cui ogni nodo è una marcatura raggiungibile ed ogni arco è una transizione.
In questa rappresentazione, ogni marcatura raggiungibile è uno stato ed appare una sola volta.
Le transizioni, invece, possono apparire più volte, poiché ciascuna compare un numero di volte pari alle marcature che le abilitano.
Si consideri la rete di Petri, con marcatura iniziale ed il grafo di raggiungibilità associato:

## Slide 20: Albero di raggiungibilità
Si consideri l’albero di raggiungibilità associato alla rete di Petri precedente:
La radice dell’albero costituisce la marcatura iniziale della rete P/T.
Rispetto al grafo di raggiungibilità, l’albero di raggiungibilità è una rappresentazione che permette di evidenziare le marcature duplicate, pur non esplicitando tutti i cicli.
Questo si costruisce soltanto se la rete è limitata, poiché, nel caso in cui il numero di nodi sia infinito, l’albero non verrebbe generato correttamente.
old
old
old

## Slide 21: Albero di copertura
Se la rete P/T non è limitata e di conseguenza si hanno marcature duplicate, si può ricorrere all’albero di copertura.
Per definizione, una marcatura copre una marcatura se , per ogni posto .
È analogo affermare che sia coperta da .
Per indicare la limitatezza della rete si può, quindi, porre (infinito), in modo da tenere sotto controllo il numero dei nodi dell’albero.
La costruzione dell’albero di copertura tramite l’algoritmo di Karp-Miller ha il vantaggio di terminare sempre in un numero finito di passi, anche se nella rete ci sono dei loop che incrementano delle marcature, causando il problema dell’accumulo dei token, che rende la rete non limitata.
Questo viene risolto inserendo il simbolo , invece di incrementare il contatore del posto, in modo da riconoscere tutte le marcature duplicate generate dal ciclo, elaborando solamente le posizioni indicate da numeri naturali, poiché le w-transizioni non verranno processate.

## Slide 22: Sottoclassi delle reti di petri
Macchina a stati (State Machine), in cui ogni transizione ha un solo posto in input ed un solo posto in output, per cui
Grafo marcato (Marked-graph), in cui ogni posto ha esattamente una transizione in input ed una transizione in output, per cui ;
Rete a scelta libera (Free-choice net), in cui ogni posto alimenta una sola transizione oppure è l’unico posto in input ad un gruppo di transizioni, perciò , quindi ogni posto che ha due o più transizioni è il solo posto in input per ciascuna;

## Slide 23: analisi matriciale di una rete di petri
Una rete di Petri P/T, essendo un grafo orientato e pesato, può essere rappresentata algebricamente, tramite una matrice di incidenza o adiacenza, date:
Matrice di ingresso ;
Matrice di uscita ;
Matrice di incidenza ;
Vettore marcatura , che rappresenta il numero di token presenti nel posto ;
Una transizione, quindi, è abilitata se nella marcatura corrente, cioè il contenuto del vettore , è presente un numero di token sufficienti allo sparo, ossia
L’effetto dello scatto della transizione può essere espresso come e memorizzato, poi, nella matrice , in cui ogni elemento rappresenta l’incremento o il decremento del numero di token nel posto .

## Slide 24: Analisi matriciale: equazione di stato
A partire dalla rappresentazione matriciale di una rete di Petri si ottiene la seguente equazione di stato:
Dove s è un vettore colonna, denominato vettore delle occorrenze ed associato ad una sequenza di scatti, in cui l’elemento rappresenta il numero di volte in cui la transizione si verifica nella sequenza di scatti .
Questa equazione fondamentale descrive la dinamica della rete e permette di calcolarne la marcatura successiva, se sono noti quella precedente e l’evento, cioè lo scatto della transizione che si è verificato.
Inoltre evidenzia il carattere intrinseco di linearità che si ha nel calcolo dell’evoluzione della rete stessa.

## Slide 25: Esempio di analisi matriciale di una rete di petri
 | -1 | -1 | 1 | 1
 | 1 | 0 | -1 | -1
 | 0 | 1 | 0 | -1
 | -1 | -1 | 1 | 1
 | 1 | 0 | -1 | -1
 | 0 | 1 | 0 | -1
 | 0 | 0 | 1 | 1
 | 1 | 0 | 0 | 0
 | 0 | 1 | 0 | 0
 | 0 | 0 | 1 | 1
 | 1 | 0 | 0 | 0
 | 0 | 1 | 0 | 0
Effetto netto
 | 1 | 1 | 0 | 0
 | 0 | 0 | 1 | 1
 | 0 | 0 | 0 | 1
 | 1 | 1 | 0 | 0
 | 0 | 0 | 1 | 1
 | 0 | 0 | 0 | 1
L’equazione fondamentale di questa rete è:
2
0
0
2
0
0
-1 | -1 | 1 | 1
1 | 0 | -1 | -1
0 | 1 | 0 | -1
-1 | -1 | 1 | 1
1 | 0 | -1 | -1
0 | 1 | 0 | -1
2
1
1
1
2
1
1
1
+
x
=
2
0
0
2
0
0
-1
0
0
-1
0
0
1
0
0
1
0
0
+
=
m
C
s

## Slide 26: Invarianti di una rete di petri
La rappresentazione matriciale di una rete P/T consente di identificare alcune proprietà che non mutano a seconda della marcatura raggiungibile, ovvero gli invarianti.
Questi si distinguono in:
P-Invarianti, se riferiti ai posti;
T-Invarianti, se riferiti alle transizioni;
Per P-Invariante si intende la somma pesata ottenuta dal prodotto del numero di token che, in una qualsiasi marcatura raggiungibile, si trovano in ogni posto, in base al peso che vi è associato.
Con T-Invariante, invece, ci si riferisce ad una sequenza di scatti ciclica, in grado di riportare la rete nella marcatura di partenza, lo stato "home".

## Slide 27: Reti di petri temporizzate
Descrizione dei tipi e delle caratteristiche

## Slide 28: Estensioni delle reti di petri
Per aumentare il potere di modellazione delle reti di Petri sono state introdotte alcune estensioni, quali:
Rete P/T con archi inibitori o negatori, in modo che, anche se è presente un token nel posto di ingresso collegato ad una transizione, questa risulterà comunque disabilitata a causa del tipo di arco sopracitato (realizzando una sorta di priorità tra le varie transizioni);
Rete di Petri colorata, per poter distinguere i vari token in diversi tipi, tramite la specifica del «colorset», ottenendo così una maggiore espressività della rete stessa;
Rete di Petri estesa con il tempo, dando luogo a diversi tipi di reti temporizzate, ossia le Transition-Timed Petri Nets e le Placed-Timed Petri Nets;

## Slide 29: Tipi di Reti di petri temporizzate
Una rete di Petri di tipo TTPN assegna i tempi di scatto alle transizioni , per cui
Dunque, le transizioni sono viste come delle attività, ciascuna delle quali inizia non appena la transizione corrispondente viene abilitata e termina quando si verifica lo scatto;
Una rete PTPN, invece, assegna i tempi di conservazione ai posti , ovvero
In questo caso i token che arrivano in un posto vi rimangono per un certo tempo di conservazione, prima di essere utilizzati per lo scatto della rispettiva transizione;
Si precisa che un modello di reti P/T con i tempi nei posti (PTPN) può essere sempre ricondotto ad un modello con i tempi nelle transizioni (TTPN).

## Slide 30: Definizione di timed petri net
Formalmente, una rete di Petri temporizzata di può descrivere come:
Dove:
è un insieme finito di posti;
è un insieme finito di transizioni;
è un insieme finito di archi, tra posti e transizioni;
è una funzione che assegna dei pesi agli elementi che denotano la molteplicità degli archi unitari tra gli elementi connessi;
, che assegna ritardi di sparo agli elementi ;
, cioè la marcatura degli elementi ;

## Slide 31: Ritardi di sparo
Nelle TPN si possono distinguere tre casi di firing delays, ossia quando:
, allora si tratta di una transizione immediata, che spara consumando un tempo nullo;
, cioè assume un valore deterministico (se Deterministic Timed Transition Petri Nets);
è un’istanza di una variabile casuale (nelle Stochastic Timed Transition Petri Nets);
Per si intende la durata della transizione, ovvero il tempo che impiega a scattare.
Nel caso in cui T contenga soltanto transizioni temporizzate e stocastiche, il cui ritardo di sparo è una variabile casuale con distribuzione esponenziale, la rete TPN appartiene alla classe delle Stochastic Petri Nets.
Un’altra classe è quella delle Generalized Petri Nets, che consentono l’utilizzo di una combinazione di transizioni senza tempo o immediate (che hanno sempre precedenza sulle altre e quindi scattano per prime) e di transizioni temporizzate stocastiche.

## Slide 32: Tipologie di Politiche di sparo
Quando non sussistono più transizioni istantanee abilitate, allora possono scattare le transizioni abilitate temporizzate, secondo due differenti politiche di sparo.
Dunque, tenendo conto che spara per prima una transizione con ritardo di sparo minimo, si potrà adottare una politica di sparo di tipo:
Race o pre-emption, ereditata dalle reti P/T classiche, che stabilisce che la transizione con ritardo di sparo minimo produce conseguenze sulle transizioni in conflitto, perciò la transizione candidata ad eseguire lo sparo è quella con il quanto di tempo minore (a parità di tempo, la scelta non è deterministica);
Preselection, secondo cui si sceglie a priori una transizione temporizzata tra quelle in conflitto e se ne assicura lo sparo;

## Slide 33: PoliticHe di sparo: race
Si precisa che il tempo che trascorre tra l’abilitazione e lo scatto di una transizione è casuale ed in questo intervallo i token risiedono nel preset.
Trattandosi di pre-emption, la transizione che sarà caratterizzata dal valore minimo di ritardo potrà pre-emptare quella attualmente abilitata.
Questo vuol dire che una transizione può perdere l’abilitazione, perciò si avrà necessità di assegnare un nuovo valore al ritardo di sparo, per l’abilitazione successiva.
Il calcolo di questo valore dipenderà dalla politica adottata, ovvero:
Con memoria, se è possibile conservare l’attività svolta dalla transizione fino al momento in cui è stata interrotta, in modo tale da utilizzare il tempo residuo come valore del ritardo di sparo alla prossima abilitazione;
Senza memoria o re-sampling, se è necessario calcolare ex-novo il valore del ritardo di sparo, ad ogni nuova abilitazione della transizione in questione;

## Slide 34: Politiche di sparo: preselection
Si precisa che, seguendo la politica di preselection, una transizione temporizzata esegue lo sparo seguendo tre fasi, quali:
Start firing, durante la quale i token vengono prelevati anticipatamente dal preset;
Firing in progress, in cui i token vengono congelati per tutta la durata del tempo di sparo (rimanendo «invisibili» per le abilitazioni delle altre transizioni);
End firing, durante cui i token vengono rilasciati nei posti di output, cioè vengono generati in uscita;
Questa regola di esecuzione che definisce lo scatto di una transizione in tre tempi è detta scatto tri-fase della politica di sparo preselettiva o non pre-emptivia.
In questo caso, una volta che l’attività di una transizione è stata avviata, non potrà più essere interrotta sino al suo completamento.

## Slide 35: Politiche di sparo: casi particolari
Se una transizione è abilitata volte nello stesso istante di tempo si possono adottare delle politiche differenti, quali:
Semantica Single Server, secondo cui la transizione può sparare una sola abilitazione per volta (perché le abilitazioni devono essere sparate in sequenza);
Semantica Infinite Server, che specifica che la transizione può sparare un qualsiasi numero di abilitazioni contemporaneamente (poiché i k spari iniziano simultaneamente, ciascuno con un valore di ritardo differente, che è ottenuto a partire dalla distribuzione di probabilità della transizione);
Semantica H-Server, che prevede che la transizione possa sparare al più abilitazioni per volta, trattandosi di un approccio intermedio tra i primi due sopradescritti.

## Slide 36: progetto
modellazione e simulazione di una rete di petri temporizzata

## Slide 37: Introduzione al progetto
L’obiettivo di questo elaborato è quello di descrivere e modellare il sistema di interesse tramite il formalismo definito dalle reti di Petri.
A questo scopo si è scelto di rappresentare un magazzino a ricircolo, costituito da una stazione di ingresso I e due stazioni di uscita, A e B, in cui vengono spostati dei pallet, carichi di merci, tramite dei trasportatori, detti conveyor, in maniera automatizzata.
I
B
A
Si specifica che il carico può entrare nel magazzino soltanto se è disponibile un pallet vuoto nella stazione di ingresso e che i trasportatori dei pallet continueranno a circolare, in senso antiorario, a partire dalla stazione I, a prescindere dalla presenza o meno delle merci sul pallet.
Nel caso di studio scelto, si supporrà, per semplicità, che esista un solo pallet.

## Slide 38: Funzionamento del magazzino
Quando il carrello trasportatore presso la stazione di ingresso I si avrà che:
Se il pallet che viene trasportato dal conveyor è vuoto ed è disponibile un nuovo carico nella stazione di ingresso, questo verrà prelevato e condotto verso la stazione A;
Se il pallet è vuoto e non è disponibile un nuovo carico in I, il conveyor si dirige verso A;
Se il pallet è carico allora verrà trasportato direttamente verso la stazione A, senza che vi vengano caricate altre merci;
Quando il conveyor giunge presso una stazione di uscita, che sia A oppure B, si presenta uno di questi scenari:
Se il pallet è carico, bisogna verificare se è sopraggiunta una richiesta di merci dalla stazione di uscita e nel caso, effettuare la consegna, per poi proseguire, vuoto, verso la stazione successiva;
Se il pallet è vuoto, non verrà interrogata nessuna delle due stazioni di uscita, ma il conveyor si muoverà direttamente verso la stazione successiva;

## Slide 39: Modellazione del sistema
Per la simulazione e l’analisi della rete di Petri che rappresenta il sistema in esame è stato utilizzato il software PIPE editor.
La rete di Petri ottenuta, quindi, descrive il comportamento del magazzino a ricircolo, tenendo conto che ci sia un pallet soltanto ad essere trasportato da una stazione alla successiva.
Inoltre, la richiesta di merci da parte delle stazioni di uscita viene descritta con dei posti esogeni (non determinati all’interno del modello) e lo stato del pallet, vuoto o con carico, viene indicato, rispettivamente, dall’assenza o presenza del token.
In conclusione, il modello sarà costituito da 11 posti, 12 transizioni e 34 archi (anche inibitori).
La costruzione del grafo di raggiungibilità associato alla rete ha impiegato, nel complesso, 0.54 secondi.

## Slide 40
MAGAZZINO
CIRCOLARE
modellato tramite una rete di Petri P/T con PIPE Editor

## Slide 41: Risultati della simulazione della rete su PIPE editor
Dai risultati si evince che la rete di Petri è estesa, ma limitata e senza deadlock.

## Slide 42: Analisi degli invarianti
A riprova del fatto che la rete sia limitata e viva si riportano i valori dei T-invarianti, che risultano positivi:
Per quanto riguarda i P-invarianti, cioè le proprietà della rete riferite ai posti, si sono ottenuti i seguenti risultati:

## Slide 43
Grafo di raggiungibilità

## Slide 44: Analisi del sistema su tpn designer
Si è scelto di modellare e simulare il sistema anche su TPN Designer, un ambiente integrato di progettazione grafica e simulazione di reti TPN.
La rete di Petri modellata su PIPE Editor è stata quindi ricreata nella sezione del software dedita alla costruzione di modelli di reti, il sotto-ambiente TPN CAD.
Volendo poi esportare questa rete in una struttura che possa essere analizzata tramite il software Uppaal, si è scelto di trasformare la rete in una rete di Petri con Tempo.
Questo è stato possibile modificando la funzione caratteristica di ogni transizione.
La temporizzazione di ciascuna, infatti, non sarà più immediata, ma di tipo Merlin & Faber.
Dopo aver fatto queste modifiche, si è potuti passare al sotto-ambiente TPN Engine, per compilare e simulare la rete e poi tradurla in codice eseguibile con Uppaal.

## Slide 45: Rete di petri con tempo di merlin e faber
È un tipo di rete che si definisce "time", anziché "timed", poiché non si tratta di una rete di Petri temporizzata, ma di una rete di Petri con tempo.
Questo formalismo prende il nome da Merlin, che è lo studente che lo ha proposto nella sua tesi di dottorato e Faber, che è il professore che lo ha seguito.
In una Time Petri Net, ogni transizione è caratterizzata da un intervallo di tempo, in cui ogni istante che lo compone potrebbe essere, potenzialmente, quello in cui la transizione sparerà.
Allora, per finestra di sparo di una transizione si intende l’intervallo denso in cui:
"a" è detto Earliest Firing Time (EFT);
"b" è detto Latest Firing Time (LFT);
Inoltre deve valere la condizione .
Ciò vuol dire che una transizione abilitata non può più sparare se il tempo corrente eccede la sua finestra di transizione. Quindi, qualora questa risultasse costantemente abilitata, dovrà necessariamente sparare per evitare il deadlock dell’intera rete.

## Slide 46
MAGAZZINO
CIRCOLARE
modellato tramite una rete Time Petri Net di Merlin & Faber
con TPN Designer

## Slide 47: Analisi del sistema su uppaal
Il sistema trattato è stato analizzato anche tramite Uppaal, un software utilizzato per la modellazione, a validazione e la verifica di sistemi a tempo reale, formalizzati come reti di automi temporizzati.
Questo software, che supporta la sintassi C, è costituito da tre sotto-ambienti, ovvero: l’Editor grafico (la cui GUI è realizzata in Java), il Simulator ed il Verifier (o model checker).
Un automa temporizzato, su Uppaal, è caratterizzato da:
Tempo denso, attraverso variabili di clock che possono essere resettate e che avanzano allo stesso rate con cui scorre il tempo globale della rete;
Dichiarazioni globali di variabili intere, booleane e di array;
Sincronizzazione del tipo "rendezvous" (CSP), basata su canali unicat o broadcast e tramite dati globali;
Processi (automi) tramite template istanziabili, parametrici e con eventuali dichiarazioni locali;
Il sistema è visto come una composizione parallela di istanze di Timed Automata;

## Slide 48: Timed automata
Un automa temporizzato è un formalismo utilizzato per la modellazione e la verifica esaustiva (model checker) di sistemi concorrenti e tempo-dipendenti, ottenuto sovrapponendo ad un automa la struttura dell’orologio (clock) che temporizza i suoi eventi. In questo modo si crea una sequenza di stati oppure eventi del sistema (execution trace) associata ad una specifica temporizzazione.
Formalmente, un automa temporizzato si descrive come , dove:
L è un insieme di locazioni (gli stati) ed è la locazione iniziale;
è l’insieme dei clock utilizzati;
è un insieme di azioni (operazioni di input/output nel sistema);
, che è un insieme di archi (transizioni) tra coppie di locazioni;
è la funzione che assegna gli invarianti alle locazioni;
rappresenta le congiunzioni che si possono formare tramite confronti fra i clock;

## Slide 49: Traduzione da time petri net a uppaal

## Slide 50
MAGAZZINO
CIRCOLARE
Modellato come Timed Automata
con UPPAAL
Starter
Transition
pTransition

## Slide 51
MAGAZZINO
CIRCOLARE
Modellato come Timed Automata
con UPPAAL
Fps
npEdf
Edf
npFps

## Slide 52: Strumenti utilizzati
Platform Independent Petri net Editor 2, uno strumento open-source multi-piattaforma per la creazione e l’analisi di reti di Petri.
TPN Designer, un ambiente integrato di progettazione grafica e simulazione di reti TPN, scritto in Java e sviluppato nel Laboratorio di Ingegneria del Software dell’UNICAL.
Uppaal, uno strumento software per la verifica di sistemi real-time, modellati sotto forma di reti di automi a tempo.

## Slide 53: contatti
Ivonne rizzuto

## Slide 54: Grazie per l’attenzione!